万头生猪养殖项目竣工环境保护验收意见

2019年7月18日，安心畜牧养殖有限责任公司根据万头生猪养殖项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

## 1、建设地点、规模、主要建设内容

该项目建于应城市郎君镇杨大村，总占地面积83亩。主要包括饲料加工车间、饲料仓库、肥育猪舍、种猪舍、产育舍、保育舍、妊娠舍、空怀舍、病猪隔离室、厂区自建污水处理站、堆肥池等。规模为年养殖种母猪600头、种公猪16头，年出栏生猪10200头。

## 建设过程及环保审批情况

本项目于2007年3月开工建设。应城市安心畜牧养殖有限责任公司于2008年8月11日委托湖北省环境科学研究院补办项目环境影响报告书，应城市环境保护局于2008年12月29日以“应环函[2008]120号”对本项目环境影响报告书进行了批复，项目于2008年12月建成并进入调试期。

## 3、投资情况

项目实际总投资1040万元，实际环保投资430万元，占总投资的41.3%。

## 4、项目变更

本项目为更好的满足污水处理要求，并为后期扩大产能做准备，将污水处理站处理工艺由“初沉+厌氧反应器+SBR+氧化塘”改为“黑膜厌氧+A/O+催化氧化混凝沉淀+氧化塘”工艺，处理站处理规模改为150m3/d，同时设置规范化总排口，安装pH和COD在线监测设备。该变更不属于重大变更，变更后，前处理系统采用格栅+固液分离机+初沉池；厌氧处理系统采用黑膜厌氧发酵塘；好氧处理系统采用A/O工艺；深度处理系统采用催化氧混凝沉淀+接触消毒工艺。该污水处理工艺技术成熟，运行稳定，同时加大处理规模，能保证项目夏季用水高峰期污水处理站不至于超负荷运行，能确保外排污水长期稳定达标。

环评要求项目建设焚烧炉对病死猪、母猪妊娠胎盘等进行处理。因为企业自建焚烧炉难以达到现行的环保要求，且应城市禾和动物无害化处理收集有限公司专门从事动物无害化处理工作，离本项目距离较近，运输过程中防疫防病风险小，处置成本低，是政府鼓励的处置方式，并有政府补贴。所以目前未建焚烧炉，病死猪、母猪妊娠胎盘暂存于专用的冷藏库中，定期由应城市禾和动物无害化处理收集有限公司统一收集处置。该变更不属于重大变更。。

# 二、环境保护设施建设情况

## 1、废水

项目排放的废水主要为猪舍冲洗水及猪尿液及少量的生活污水。废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TP等。

厂区内排水系统采取雨污分流，前20分钟初期雨水经管网收集到初期雨水收集池后，再排入厂区污水处理站处理，20分钟之后的雨水经地面排水沟排出场外；养猪场所有废水经厂区污水处理站处理，处理后废水排入氧化塘，经氧化塘调节后用于灌溉周边的农田。处理站处理规模为150m3/d，采用“黑膜厌氧+A/O+催化氧化混凝沉淀+氧化塘”工艺（见附件3）。氧化塘面积为2000m2，蓄水量为6000m3，对污水有大约4个月的调节时间。

## 2、噪声

项目生产车间的噪声主要来源于猪群叫声、猪舍排风扇、处理站鼓风机、水泵等。针对群猪叫声采取喂足饲料和水，避免饥渴及突发性噪声，项目各种设备运行产生的噪声采用隔音、减振等降噪等措施来削减噪声的影响。

## 3、固体废物

项目固体废物主要为生活垃圾、猪粪、病死猪、母猪妊娠胎盘污水处理站污泥、沼气池沼液、沼渣和防疫废物等。

生活垃圾集中堆放，定期由市政环卫部门统一清运处理；

猪粪在堆肥池陈化熟化灭菌后堆肥，外制成肥料供给当地农户；污水处理站污泥在堆肥池陈化熟化灭菌后堆肥，制成肥料供给花卉种植公司。沼气池沼液、沼渣提供给当地农户作农作物肥料；病死猪、母猪妊娠胎盘暂存于专用的冷藏库中，定期由应城市禾和动物无害化处理收集有限公司统一收集处置。

防疫废物收集后集中由郎君镇畜牧兽医技术服务中心回收处置。

## 4、环境制度管理

应城市安心畜牧养殖有限责任公司无专职环境保护管理部门，环境保护管理工作由其他部门人员兼职。开展环境保护管理，兼职环境管理人员有3人，公司总经理负责全面的环境管理与协调，后勤部主管负责药剂与设备等物质保障，水电工负责系统正常运转及日常维护。各项环境管理制度基本完善，建立了《环境保护管理制度》、《环境风险应急预案》。

# 三、环境保护设施调试效果

## 1、废水

本次监测，污水处理站出口中悬浮物最大浓度值为9mg/L、化学需氧量最大浓度为182mg/L、氨氮最大浓度为33.4mg/L、五日生化需氧量最大浓度为69.2mg/L、总磷最大浓度为0.932mg/L、粪大肠菌群落最大浓度为540MPN/100mL，监测结果均符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表5限值要求。化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群落监测结果亦满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1旱作标准限值要求。监测期间污水处理站化学需氧量去除效率为97.6%，五日生化需氧量去除效率为97.6%，悬浮物去除效率分别为99.4%，氨氮去除效率为95.9%，总磷去除效率为99%。

本次监测，氧化塘中悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、粪大肠菌群数监测结果均符合《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1旱作标准限值要求。

## 2、废气

无组织废气

本次监测，无组织废气中硫化氢最大值0.028mg/m3、氨最大值0.49mg/m3、臭气浓度最大值19，均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值；臭气浓度亦符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表7限值。

## 3.、噪声

本次监测，该项目厂界东、南、西、北噪声昼间监测结果范围为50.6~53.9dB(A)之间，夜间监测结果范围为41.5~43.7dB(A)之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值要求。

# 四、报告修改意见

1.完善项目变更情况说明。

2.完善氧化塘废水监测情况，补充阴离子表面活性剂监测结果。

3.完善附件附图，补充污水处理站用药台账。

4.核实防疫废物处置方式。

5.核实污水处理站污泥处置方式。

# 五、验收结论

安心畜牧养殖有限责任公司万头生猪养殖项目环境保护手续齐全，较好的落实了环评及批复中规定的各项环保措施，竣工验收监测条件符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的相关规定，主要污染物实现了达标排放。

在进一步完善《验收监测报告》并达到竣工环境保护验收合格条件后，可以按程序予以公示。

# 六、验收人员信息

验收工作组成员名单及信息附后。

验收工作组

2019年7月18日

附件