东风越野车有限公司

东风猛士A/B平台车身焊接阵地项目

竣工环境保护验收意见

2021年9月6日，东风越野车有限公司根据《东风越野车有限公司东风猛士A/B平台车身焊接阵地项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

## 1、建设地点、规模、主要建设内容

东风越野车有限公司位于湖北省十堰市张湾区工业新区A区建设大道特1号，本项目建设于原有厂区中部和西南侧，项目占地6488.1m2，总投资2013万元，新建铆焊车间及相关辅助设施、扩建打磨间。

项目可年产军车6000辆，包括非装甲型高机动越野车（基本型）2000辆、装甲型A平台高机动越野车1000辆、装甲型B平台高机动越野车3000辆。

## 2、建设过程及环保审批情况

东风越野车有限公司作为东风汽车公司军品整车制造的生产单位，承担了军品整车产品开发的试制和工业化投产双重重任。2003年1月，总装陆装科订部与东风汽车公司正式签署《1.5吨级高机动性军用越野车研制合同》。

东风越野车有限公司委托十堰市环境科学研究院编制了《东风汽车公司军品生产基地能力提升改造项目环境影响报告书》，并于2013年5月17日取得十堰市环境保护局关于“东风汽车公司军品生产基地能力提升改造项目环境影响报告书的批复”（十环函[2013]177号）。十堰市环境监测站承担了该项目的竣工环保验收监测工作，并于2017年4月13日取得该项目竣工环境保护验收意见的函（十环验函[2017]50号）。

东风1.5吨级高机动性越野车是我军第三代第一款轻型高机动性越野车，部队命名为“猛士”。除了用于部队列装外，还有广阔的改装市场，可用于通讯指挥、公安特警、医疗救护、应急抢险等多种领域。

为适应国防、军队改革政治需要以及轻型高机动部队建设，优化升级武器装备，车辆用途从保障功能向战斗功能的转变，以陆军装备转型升级为契机，推进“四位一体”，实现“4+1”平台，通过信息指挥、运兵突击、火力打击、勤务保障平台的建设，助推我军轻型高机动部队的建设，东风越野车有限公司投资4921万元在十堰市张湾区工业新区A区建设大道特1号内新建东风猛士A/B平台车身焊接阵地项目。项目建成后，实现年产军车6000辆的能力，包括非装甲型高机动越野车（基本型）2000辆、装甲型A平台高机动越野车1000辆、装甲型B平台高机动越野车3000辆。

东风越野车有限公司于2017年委托湖北浩淼环境技术咨询有限公司承担“东风越野车有限公司东风猛士A/B平台车身焊接阵地”项目环境影响评价工作，并编制了该项目环境影响报告书。2017年11月23日十堰市环境保护局对该项目的环境影响报告表进行了批复（十环函[2017]365号）。该项目于2017年11月开工建设，2018年8月建成后进入调试试生产阶段，但生产初期工况不稳定，生产量较小，且2020年受新冠疫情影响，因此本项目竣工环保验收工作稍有滞后。

## 3、投资情况

实际总投资2013万元，环保投资450万元，占总投资的22.3%。

# 二、工程变更情况

变更情况如下表。

表1 本项目变更情况一览表

| 变更内容 | 环评情况 | 实际情况 | 变更性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺 | 工艺中包含切割工序 | 原料为已切割完成的工件，直接进车间焊接，无切割工序 | 减少了产尘工序，降低了污染物排放量，不属于重大变更 |
| 建设内容 | 扩建打磨间 | 依托并扩建原有打磨间 | 不属于重大变更 |
| 固废 | 危险废物包括含油抹布及废润滑油 | 本项目不产生废润滑油（详见情况说明），含油抹布为豁免危废，但建设单位作为危废交由华新环境（十堰）再生资源利用有限公司安全处置 | 减少了危险废物产生量，不属于重大变更 |

# 三、环境保护设施建设情况

## 1、废水

项目不产生生产废水，废水为员工办公生活污水。

项目废水主要污染物为COD、SS、氨氮、BOD5、动植物油。

员工办公生活污水经厂区原有污水管网进入化粪池处理，经处理的废水达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准后进入首创东风（十堰）水务有限公司污水处理厂处理，尾水排入红卫河。

## 2、废气

项目废气包括有组织排放的焊接废气以及未收集到的无组织排放的颗粒物。

项目有组织废气为焊接废气，污染物为颗粒物。项目建设有A平台铆焊车间和B平台铆焊车间，每个车间内两侧都均匀设置有吸尘口。A平台铆焊车间焊接产生的烟尘经管道收集，通过安装在室外的2套布袋除尘器处理后由4根（每套除尘器设置2根相同的排气筒）15m高排气筒排放。B平台铆焊车间焊接产生的烟尘经管道收集，通过安装在室外的3套布袋除尘器处理后由6根（每套除尘器设置2根相同的排气筒）15m高排气筒排放。

未收集到的焊接烟尘及打磨产生的颗粒物无组织排放。

## 3、噪声

项目主要噪声源为焊接机、除尘风机等，通过选用低噪设备，加装减震垫、建筑隔声和绿化减少噪声对周围环境的影响。

## 4、固体废物

项目固体废物分为员工生活垃圾、一般工业固废，不产生危险废物。

生活垃圾处理是在厂内设置垃圾桶收集，由环卫部门定期清运。

一般工业固体废物为焊接产生的焊渣、除尘器收集的粉尘和含油抹布，焊渣、除尘器收集的粉尘在固废站内暂存后外售给湖北润联物业管理有限公司回收。含油抹布交由华新环境（十堰）再生资源利用有限公司处置。

## 5、环境制度管理

（1）项目安排有环保专职人员，实施环境保护与各类设备的统一管理。定期对员工进行环境教育和环保培训，满足环保管理的基本要求。项目建立有《危险废物污染防治管理办法》等相应的环保管理制度，建设有部分环保档案，进行了排污登记。项目运营期间未发生环境污染事件，未收到相关投诉、环保处罚等。

（2）企业制定了环境检测方案，定期对厂内污染物进行监测，确保污染物长期稳定达标排放。各废气排放口设置有采样平台、采样孔和废气排放口标识。

# 四、环境保护设施调试效果

## 1、废水

本次监测，废水总排口中pH值范围为8.22~8.31、悬浮物最大日均值为67mg/L、化学需氧量最大日均值为397mg/L、五日生化需氧量最大日均值为147mg/L、动植物油最大日均值为1.15mg/L，监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求。

氨氮最大日均值值为29.1mg/L，监测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值要求。

## 2、废气

本次监测，A平台铆焊车间1#焊接废气排气筒中颗粒物排放浓度最大值为6.5mg/m3、排放速率最大值为0.16kg/h；A平台铆焊车间2#焊接废气排气筒中颗粒物排放浓度最大值为5.1mg/m3、排放速率最大值为0.12kg/h；B平台铆焊车间1#焊接废气排气筒中颗粒物排放浓度最大值为6.3mg/m3、排放速率最大值为0.19kg/h；B平台铆焊车间2#焊接废气排气筒中颗粒物排放浓度最大值为4.9mg/m3、排放速率最大值为0.15kg/h；B平台铆焊车间3#焊接废气排气筒中颗粒物排放浓度最大值为7.3mg/m3、排放速率最大值为0.19kg/h。各排气筒中颗粒物排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级限值要求。

无组织废气中颗粒物浓度最大值0.553mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控浓度标准限值要求。

## 3、噪声

本次监测，项目厂界四周昼间噪声为53.1dB(A)~56.4dB(A)、夜间噪声为50.6dB(A)~52.6dB(A)，监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008)3类标准限值要求。

## 4、固废

项目固体废物分为员工生活垃圾、一般工业固废，不产生危险废物。

生活垃圾处理是在厂内设置垃圾桶收集，由环卫部门定期清运。

一般工业固体废物为焊接产生的焊渣及除尘器收集的粉尘，在固废站内暂存后交由湖北润联物业管理有限公司回收。含油抹布交由华新环境（十堰）再生资源利用有限公司处置。

## 5、污染物排放总量

根据《东风越野车有限公司东风猛士A/B平台车身焊接阵地项目环境影响报告表》中的要求，本项目总量控制指标为：COD、NH3-N，均包含在建设单位原有总量控制指标内，本项目不新增总量控制。

# 进一步完善要求

1、补充本项目原辅材料及环保设施一览表；

2、按照实际情况完善废水处理方式及排放去向说明；

3、明确一般固废种类、产生量，补充相关协议及台账作为报告附件。

# 六、验收结论

东风猛士A/B平台车身焊接阵地项目环境保护手续齐全，基本落实了环评及批复中规定的各项环保措施，竣工验收监测条件符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的相关规定，主要污染物实现了达标排放。在落实现场验收工作组提出的进一步完善要求后，该工程符合建设项目竣工环境保护验收合格条件。

# 七、验收人员信息

验收工作组成员名单及信息附后。

验收工作组

2021年9月6日