基仕伯化学材料（中国）有限公司鄂州分公司

预铺式防水卷材第二线项目

竣工环境保护验收意见

2021年10月28日，基仕伯化学材料（中国）有限公司鄂州分公司根据《基仕伯化学材料（中国）有限公司鄂州分公司预铺式防水卷材第二线项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

## 1、建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设于建设单位原有生产车间中部，占地面积380m2，拆除车间内原有EP系列防水卷材生产线，在原有车间新增发卷机、制胶系统、涂胶机组、覆膜、撒砂机、压辊机组、收卷系统及回收砂系统各一套，建成后年产预铺式防水卷材600万平方米。

## 2、建设过程及环保审批情况

格雷斯中国有限公司于2011年9月30日在鄂州开发区轻工路18号成立格雷斯中国有限公司鄂州分公司，主要经营范围为生产销售混凝土添加剂、水泥添加剂、建筑用防水卷材、防水涂料及防火涂料等总公司有关产品。2016年11月14日，格雷斯中国有限公司鄂州分公司在鄂州市工商行政管理局进行了企业名称变更，变更后名称为基仕伯化学材料（中国）有限公司鄂州分公司（以下简称“基仕伯鄂州分公司”）。

基仕伯鄂州分公司“新型防水卷材生产项目环境影响报告书”于2011年12月30日取得鄂州市环境保护局审批意见（鄂州环保函[2011]248号），该项目总投资3000万元，占地面积37027.9平方米，主要建筑内容为1栋1F生产厂房、1栋2F办公楼、沥青罐区及其他辅助设施，年产防水卷材3000万平方米和涂料5000吨，于2014年1月27日取得鄂州市环境保护局验收意见（鄂州环验审[2014]4号）。

为节约成本及提高产品质量，基仕伯鄂州分公司投资1030万元建设“聚乙烯片材挤出线（HDPE）改建项目”，并于2017年12月25日自鄂州经济开发区行政审批局取得该项目审批意见（鄂州环保函[2017]42号）。该项目是对生产车间内原有的一条JPE高分子防水片材生产线进行拆除，改建一条聚乙烯片材生产线，可年产聚乙烯片材450万平方米，用作防水卷材原材料，该项目于2018年12月28日通过了自主验收。

由于市场需求的改变，基仕伯鄂州分公司决定在原有厂区内实施“预铺式防水卷材第二线”项目。基仕伯鄂州分公司于2019年委托广东志华环保科技有限公司承担“基仕伯化学材料（中国）有限公司鄂州分公司预铺式防水卷材第二线”项目环境影响评价工作，并编制了该项目环境影响报告表，该项目于2019年9月9日取得鄂州市生态环境局审批意见（鄂州环保函[2019]87号）。项目总投资1800万元，主要是拆除车间内原有EP系列防水卷材生产线，在原有车间内新增发卷机、制胶系统、涂胶机组、覆膜、撒砂机、压辊机组、收卷系统及回收砂系统各一套，项目建成后可年产预铺式防水卷材600万平方米。该项目于2020年6月开工建设，于2021年6月投入试运行。

## 3、投资情况

实际总投资1840万元，环保投资45万元，占总投资的2.4%。

# 二、工程变更情况

变更情况如下表。

表1 本项目变更情况一览表

| 变更内容 | 环评要求 | 实际情况 | 变更性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员 | 项目新增15人，新增生活污水 | 项目人员从建设单位内部调剂，不新增人员，不新增生活废水 | 原有处理设施满足要求，不属于重大变更 |
| 废气处理方式 | ①溶胶有机废气收集后经活性炭处理后由15m排气筒排放 ②撒砂粉尘经集气罩+袋式除尘器处理后经15m排气筒排放 | ①溶胶投料处设置集气罩及除尘器，矿物油存放处设置集气罩；经除尘后的废气与溶胶有机废气一同经活性炭处理后由15m排气筒排放 ②撒砂粉尘经集气罩+袋式除尘器处理后经15m排气筒排放 | 溶胶投料处新增集尘罩+除尘器，矿物油存放处新增设集气罩；强化了废气的收集及处理措施，属于正效应 |

# 三、环境保护设施建设情况

## 1、废水

项目不产生生产废水，废水为员工办公生活污水。

项目废水主要污染物为COD、SS、氨氮、BOD5、动植物油。

员工办公生活污水经厂区原有污水管网进入化粪池进行处理，经处理的废水达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准后进入市政污水管网，后进入樊口污水处理厂处理，尾水排入长港河。

## 2、废气

项目废气包括有组织排放的溶胶废气、撒砂废气以及无组织废气。

溶胶废气主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃。溶胶投料处设置集尘罩+除尘器，矿物油存放处设置集气罩，预溶罐、搅拌罐等设置废气收集管道及冷凝器，预溶、搅拌产生的蒸气经冷凝后回流至相应罐内。溶胶投料产生的颗粒物经独立除尘器处理后与矿物油存放处收集的非甲烷总烃、预溶过程中未冷凝回流而产生的非甲烷总烃、搅拌过程未冷凝回流而产生的非甲烷总烃汇合，由同一套活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒排放。

撒砂废气主要污染物为颗粒物。撒砂作业处设置上吸罩，撒砂产生的颗粒物经集气罩收集后通过布袋除尘器处理，由1根15m高排气筒排放。

未收集到的少量颗粒物及非甲烷总烃在车间内无组织排放。

## 3、噪声

项目主要噪声源为放卷装置、搅拌罐、齿轮泵、除尘风机等，通过选用低噪设备，加装减震垫、建筑隔声和绿化减少噪声对周围环境的影响。

## 4、固体废物

项目固体废物分为员工生活垃圾、一般工业固废和危险废物。

生活垃圾处理是在厂内设置垃圾桶收集，由环卫部门定期清运。

一般工业固体废物包括切边过程产生的边角料、除尘器粉尘及废包装材料等。其中除尘器粉尘回用于生产，边角料、废包装材料交由鄂州市旺春物资有限公司回收利用。

危险废物包括废气处理产生的废活性炭及盛装过环烷基矿物油的废包装桶。其中废活性炭、废包装桶在原有危废暂存间内暂存后交由湖北中油优艺环保科技集团有限公司处置。

## 5、环境制度管理

- 项目安排有环保专职人员，实施环境保护与各类设备的统一管理。定期对员工进行环境教育和环保培训，满足环保管理的基本要求。项目运营期间未发生环境污染事件，未收到相关投诉、环保处罚等。

- 企业制定了环境检测方案，定期对厂内污染物进行监测，确保污染物长期稳定达标排放。危废间设置有危废标识，各废气排放口设置有采样孔和废气排放口标识。

- 建设单位按照要求进行了排污申报工作，并取得了排污许可证。

- 建设单位建立有相应的环保管理和环保档案管理等制度，主要包括《环境因素识别、危险源辨识、评价与控制程序》、《厂界噪声控制程序》、《废气排放、垃圾处理控制程序》、《三废处理规程》等环保管理制度；制定了《突发环境事件应急预案》，并进行了备案管理。

# 四、环境保护设施调试效果

## 1、废水

本次监测，生活废水总排口中pH值范围为7.8~8.2、悬浮物最大日均值为18mg/L、化学需氧量最大日均值为219mg/L、五日生化需氧量最大日均值为77.2mg/L、动植物油最大日均值为2.87mg/L，监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求。

氨氮最大日均值为4.39mg/L，监测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值要求。

## 2、废气

1）本次监测，溶胶废气处理装置进口中非甲烷总烃最大排放浓度为30.5mg/m3，最大排放速率为0.20kg/h；溶胶废气处理装置出口中颗粒物最大排放浓度为3.3mg/m3，最大排放速率为0.021kg/h，非甲烷总烃最大排放浓度为7.19mg/m3，最大排放速率为0.046kg/h，排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级限值要求。其中，活性炭吸附装置对非甲烷总烃的处理效率为76.4%。

2）本次监测，撒砂废气处理设施进口中颗粒物最大排放浓度为9.2mg/m3，最大排放速率为0.066kg/h；撒砂废气处理设施出口中颗粒物最大排放浓度为4.9mg/m3，最大排放速率为0.032kg/h，排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级限值要求。其中，布袋除尘器对颗粒物的处理效率为46.7%。

3）本次监测，厂区内无组织排放的废气中非甲烷总烃最大值为1.75mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1无组织排放限值要求。

4）本次监测，厂界无组织排放的废气中颗粒物最大值为0.514mg/m3，非甲烷总烃最大值为1.53mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放标准限值要求。

## 3、噪声

本次监测，项目厂界东侧、厂界南侧、厂界西侧和厂界北侧昼间噪声为56.1dB(A)~59.2dB(A)、夜间噪声为46.4dB(A)~49.0dB(A)，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008)中2类标准限值要求。

## 4、固废

项目固体废物分为员工生活垃圾、一般工业固废和危险废物。

生活垃圾处理是在厂内设置垃圾桶收集，由环卫部门定期清运。

一般工业固体废物包括切边过程产生的边角料、除尘器粉尘及废包装材料等。其中除尘器粉尘回用于生产，边角料、废包装材料交由鄂州市旺春物资有限公司回收利用。

危险废物包括废气处理产生的废活性炭及盛装过环烷基矿物油的废包装桶。其中废活性炭、废包装桶在原有危废暂存间内暂存后交由湖北中油优艺环保科技集团有限公司处置。

## 5、污染物排放总量

根据《基仕伯化学材料（中国）有限公司鄂州分公司预铺式防水卷材第二线项目环境影响报告表》的总量控制指标要求，本项目总量控制指标分别为COD：0.018t/a、氨氮：0.003t/a、VOCs：0.203t/a、粉尘：0.231t/a。

本项目不新增人员，因此不涉及本项目COD、氨氮的总量控制。由计算结果可知，本项目颗粒物实际排放量为0.228t/a、非甲烷总烃实际排放量为0.199t/a，符合总量控制指标的要求。

# 进一步完善要求

1、进一步充实项目环境管理检查内容；

2、完善相关附图（附图中应有方位、排气筒位置等标识）。

# 六、验收结论

预铺式防水卷材第二线项目环境保护手续齐全，落实了环评及批复中规定的各项环保措施，竣工验收监测条件符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的相关规定，主要污染物实现了达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收合格条件。

# 七、验收人员信息

验收工作组成员名单及信息附后。

验收工作组

2021年10月28日