汽车零配件三期生产项目

竣工环境保护验收意见

2020年1月13日，本田制锁（武汉）有限公司根据汽车零配件三期生产项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

## 1、建设地点、规模、主要建设内容

本田制锁（武汉）有限公司位于武汉市东西湖区径河路15号，本项目不新征用地，在原有厂区内增设生产厂房1栋。项目实际总投资7123万元，建成后年产各类汽车零部件1045万件（其中喷漆件454万件/年，免喷漆件591万件/年）。主要建设内容为在原有厂区内增设生产厂房1栋，总建筑面积为12154.26m2，新建污水处理站1座，新建注塑废气、涂装废气处理设施等。

## 2、建设过程及环保审批情况

本田制锁（武汉）有限公司（以下简称“本田制锁”）成立于2011年12月23日，坐落于武汉市东西湖区径河路15号，占地面积约49525.36m2，主要从事汽车后视镜、传感器和车把手的制造。

本田制锁于2011年和2015年分别在厂区内实施了汽车零配件一期生产项目及二期生产项目，其中一期项目生产规模为年产后视镜1064000个，车轮传感器1589672个，车门外把手2273000个；二期项目生产规模为年产各类汽车零部件树脂部件7161598件。武汉市东西湖区环境保护局分别以东环管字[2011]第39号和东环管字[2015]第53号对两期项目环评进行了批复，并于2014年4月及2016年6月分别通过了武汉市东西湖区环境保护局竣工环境保护验收。

为进一步扩大公司市场占有率，本田制锁决定在武汉市东西湖区径河路15号原有厂区内实施汽车零配件三期生产项目（以下简称“该项目”）。该项目总投资约7123万元，不新征地，在原有厂区内增设生产厂房1栋，总建筑面积12154.26m2，项目建成后形成年产各类汽车零部件共计1045万件（含喷漆件454万件/年和免喷漆件591万件/年）。本田制锁2017年4月委托湖北君邦环境技术有限责任公司承担“本田制锁（武汉）有限公司汽车零配件三期生产项目”环境影响评价工作。2017年12月21日武汉市环境保护局以武环管[2017]173号文件对该项目的环境影响报告书进行了批复。该项目于2018年开工建设，目前已建设完成进入调试期。

## 3、投资情况

项目预计总投资7123万元，其中环保投资477万元，占总投资的6.7%。实际总投资7123万元，环保投资435.5万元，占总投资的6.1%。

# 二、工程变更情况

环评要求溶剂回收废气、剥漆废气同通电剂涂布废气、喷漆废气、调漆废气及烘干废气一同进入一套2塔蓄热式氧化炉（RTO）进行处理后由1根15m排气筒排放。本项目为更好的满足有机废气的达标排放，在溶剂回收废气和剥漆废气进入RTO炉焚烧处理前分别使用活性炭吸附装置进行预处理，减少了RTO炉对有机废气的实际处理量，可以保证挥发性有机物、二甲苯的更加长期稳定达标排放。该变更不属于重大变更。

环评中，本项目使用2台2t/h燃气蒸汽锅炉以满足喷漆间烘干工艺要求，锅炉废气经1根10m高排气筒排放。本项目根据实际生产需求，采用1台3t/h燃气蒸汽锅炉，锅炉废气经1根15m高排气筒排放。该变更不属于重大变更。

# 三、环境保护设施建设情况

## 1、废水

项目排放的废水主要为生活污水及生产废水。

生活污水包括办公生活废水及食堂废水，一部分经新增化粪池处理后进入总排口，一部分经原有地埋式一体化污水处理设备处理后进入总排口。

生产废水包括脱脂清洗废水、表调清洗废水、剥漆冲洗废水及喷漆房废水。生产废水经独立污水处理站处理后与经过化粪池处理的生活污水、食堂废水混流进入厂区原有地埋式一体化污水处理设备进行处理，主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、动植物油、苯、甲苯和二甲苯等。

厂区内排水系统采取雨污分流，生产废水经过“pH调节+反应槽+凝集槽+气浮槽”工艺处理，处理后通过厂区原有的地埋式一体化污水处理设备后排入市政管网。地埋式一体化污水处理设备采取“格栅+调节池+水解酸化+接触氧化+沉淀池”处理工艺，处理规模为50m3/d。

## 2、废气

项目废气主要分为有组织排放的涂装废气、注塑废气、锅炉废气和食堂油烟，以及无组织排放的颗粒物、二甲苯和挥发性有机物。

涂装废气包括通电剂涂布废气、喷漆废气、调漆废气、烘干废气、剥漆废气和溶剂回收废气，主要污染物为二甲苯、挥发性有机物以及RTO焚烧处理产生的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。主要防治措施：涂装车间采取封闭式作业和循环空调系统，减少无组织排放；剥漆废气和溶剂回收废气分别集中收集经活性炭吸附装置处理后汇入总管，通电剂涂布废气和喷漆废气经水幕系统处理后与经过收集的调漆废气、烘干废气共同汇入总管，汇集的废气采用一套以天然气为燃料的2塔蓄热式氧化炉（RTO）处理，处理后的废气经1根15m高排气筒排放。

注塑废气来自树脂注塑工段，主要污染物为挥发性有机物。主要防治措施：注塑废气经管道收集后采用活性炭吸附装置处理，处理后的废气经1根15m高排气筒排放。

锅炉废气来自燃气锅炉废气排放，主要污染物为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，设置一台3t/h燃气蒸汽锅炉，天然气燃烧废气通过1根15m高排气筒排放。

食堂废气为食堂油烟，油烟通过集气罩收集，经高压静电油烟净化器处理后通过1根8m高排气筒排放。

## 3、噪声

项目产生的噪声主要来源于注塑机、空压机、风机、冷却机组、冷却塔等。

针对空压机产生的噪声，采用隔声和减振措施；注塑机、风机、冷却机组、冷却塔运行产生的噪声采用减振降噪等措施来削减噪声的影响。

## 4、固体废物

项目固体废物主要分为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。

生活垃圾集中堆放，定期由市政环卫部门统一清运处理。

一般工业固废主要为生产产生的注塑不合格品及废边角料、纸箱等，均外售给武汉俊泰隆商贸有限公司。

危险废物共包括废剥漆剂（HW06）、废管路清洗剂（HW06）、废矿物油（HW08）、污水处理站污泥（HW12）、废液压油（HW08）、油漆渣（HW12）、废油漆桶（HW49）、废活性炭（HW49）、废清洗剂（HW06）和脱模机瓶（HW49）等。

废剥漆剂来源于挂具剥漆；废管路清洗剂来源于对涂装管路和喷枪的清洗；废矿物油和废液压油来源于注塑机日常生产及维护；污水处理站污泥来源于气浮和沉淀工序；油漆渣来源于色漆、清漆涂装过程；废油漆桶来源于盛装油漆、各类溶剂的容器；废活性炭来源于剥漆废气、溶剂回收废气和注塑废气处理用活性炭；废清洗剂和脱模机瓶来源于模具的维护、保养等。

全部危险废物经收集后暂存于项目厂区内原有危废暂存间，废油漆桶交由孝感红绿蓝环保有限公司安全处置，其余危险废物定期由湖北中油优艺环保科技有限公司统一收集后安全处置。

危废暂存间面积为50m2，内部划分为一般固废存放区和危险废物存放区，暂存间地面涂装有防渗涂料，废清洗剂、液压油、矿物油等经桶装后至于储漏盘上存放，危废暂存间内设置危废标识，各类危废分区存放，现场设置点检表。

## 4、环境制度管理

本田制锁（武汉）有限公司建立了相关环境保护管理制度，明确了各环保措施的管理程序及各负责人的职责，有效确保各项环保措施得到落实。

# 四、环境保护设施调试效果

## 1、废水

本次监测，厂区废水总排口中pH值范围为7.50~7.58、悬浮物最大浓度值为9mg/L、化学需氧量最大浓度为34mg/L、五日生化需氧量最大浓度为13.0mg/L、氨氮最大浓度为0.066mg/L，石油类、动植物油、苯、甲苯、二甲苯均未检出，监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级限值要求，其中氨氮监测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）标准限值要求。

本次监测，厂区雨水总排口中pH值为7.63，悬浮物浓度为7mg/L、化学需氧量浓度为22mg/L、五日生化需氧量浓度为8.1mg/L、氨氮浓度为0.626mg/L，石油类、动植物油均未检出。

2、废气

有组织废气：

本次监测，涂装废气中颗粒物最大排放浓度为8.1mg/m3、最大排放速率为0.13kg/h；二氧化硫最大排放浓度为1.44mg/m3、最大排放速率为0.023kg/h；氮氧化物最大排放浓度为1.54mg/m3、最大排放速率为0.025kg/h；二甲苯最大排放浓度为2.87mg/m3、最大排放速率为0.048kg/h；挥发性有机物最大排放浓度为4.76mg/m3、最大排放速率为0.077kg/h。污染物排放浓度和排放速率监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2二级（VOCs标准参照非甲烷总烃）限值标准。

本次监测，注塑废气中挥发性有机物最大排放浓度为0.139mg/m3、最大排放速率为1.8×10-3kg/h，排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准（VOCs标准参照非甲烷总烃，排放速率按照GB16297-1996中“7.1”严格50%）），注塑废气活性炭吸附装置对挥发性有机物的处理效率为78.3%。

本次监测，锅炉废气中颗粒物最大排放浓度为7.6mg/m3、最大排放速率为0.018kg/h；二氧化硫未检出；氮氧化物最大排放浓度为84mg/m3、最大排放速率为0.21kg/h。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中燃气锅炉标准限值要求。

本次监测，食堂油烟最大排放浓度为1.85mg/m3，监测结果符合《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)中的标准限值。

无组织废气：

本次监测，无组织废气中颗粒物浓度最大值0.408mg/m3、二甲苯未检出、挥发性有机物浓度最大值为0.067mg/m3，监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放浓度标准限值要求。

3.、噪声

本次监测，该项目厂界东、南、西、北噪声昼间监测结果范围为53.7~57.6dB(A)之间，夜间监测结果范围为40.8~45.1dB(A)之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值要求。

## 4、污染物排放总量

本项目验收监测期间，生产工况平均为59%。项目满负荷运行时化学需氧量排放量为0.241t/a、氨氮排放量为0.004t/a、二氧化硫排放量为0.155t/a、氮氧化物排放量为1.58t/a、颗粒物排放量为0.995t/a、挥发性有机物排放量为0.53t/a，均满足化学需氧量为0.48t/a、氨氮为0.05t/a、二氧化硫为0.384t/a、氮氧化物为1.788t/a、颗粒物为1.04t/a、挥发性有机物为1.922t/a的总量控制要求。

备注：化学需氧量和氨氮排放总量计算参照武汉汉西污水处理有限公司2019年11月份出水中化学需氧量和氨氮浓度平均值进行（化学需氧量浓度平均值为16.65mg/L，氨氮浓度平均值为0.29mg/L）。

# 进一步完善要求

1、补充生产废水处理前监测结果，完善污水处理站处理效率描述，细述废水排放规律、产生量、排放量；

2、补充环境风险应急预案及危废处置单位资质附件。

# 六、验收结论

汽车零配件三期生产项目环境保护手续齐全，基本落实了环评及批复中规定的各项环保措施，竣工验收监测条件符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的相关规定，主要污染物实现了达标排放。在落实现场验收工作组提出的进一步完善要求后，该工程符合建设项目竣工环境保护验收条件。

# 七、验收人员信息

验收工作组成员名单及信息附后。

验收工作组

2020年1月13日