荆门绿源环保产业发展有限公司

废渣、废泥的资源化利用迁建项目（一般工业固废原料）

竣工环境保护验收意见

2020年1月15日，荆门绿源环保产业发展有限公司按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，组织武汉净澜检测有限公司（验收检测单位），并邀请3名专家（名单附后）组成验收工作组，对“废渣、废泥的资源化利用迁建项目（一般工业固废原料）”竣工环境保护验收现场检查。验收工作组查看了项目及环境保护设施建设及运行情况，听取了建设单位关于环境保护执行情况和验收检测单位对《验收监测报告》的汇报，经质询和讨论，形成意见如下：

# 一、工程建设基本情况

## 1、建设地点、规模、主要建设内容

荆门绿源环保产业发展有限公司废渣、废泥的资源化利用迁建项目（一般工业固废原料）位于荆门高新区· 掇刀区白庙街道花竹村鄂中固废处置中心厂区（东经112.288685，北纬31.003288）。本项目对一般工业固废原料进行处理，年产2500万块环保标砖。

荆门绿源环保产业发展有限公司将制砖生产线迁建至鄂中固废中心厂区，建设制砖车间一座，建筑面积7968m2（166m×48m），用于布设破碎、混合、陈化、制坯、干燥焙烧生产线。配套建设380m2原料暂存库，用于暂存进场尾矿渣泥；建设392m2陈化库，用于贮存混合均匀的制砖坯原料；建设1128m2成品砖堆场，用于暂存环保砖；建设490 m2危废仓库。中转场及停车场依托一般工业固废填埋场建设的中转场和停车场。

## 2、建设过程及环保审批情况

荆门绿源环保产业发展有限公司（原荆门市绿源废渣废泥环保处置有限公司）于2017年12月委托湖北荆环环保工程技术有限公司进行“废渣、废泥的资源化利用迁建项目”的环境影响评价工作，2018年3月完成该项目的环境影响报告书。荆门市环境保护局2018年3月23日对该项目环评进行了批复（荆环审[2018]21号，见附件2）。该项目于2018年8月开工建设，2019年8月制砖生产线（一般工业固废原料和危废废物原料可共用）进入调试阶段。建设过程中，项目部分生产工艺、仓储工程、环保设施、厂区整体平面布置进行了非重大变更，荆门绿源环保产业发展有限公司于2019年12月委托江西圣亚环保科技有限公司编制了《荆门绿源环保产业发展有限公司废渣、废泥的资源化利用迁建项目变更环境影响报告》，2019年12月13日取得了荆门市生态环境局出具的备案回执（荆环备[2019]21号，见附件3）。本次仅对项目一般工业固废原料制砖进行验收，危险废物原料制砖后续另行验收。

## 3、投资情况

项目总投资5500万元，其中实际环保投资825万元，占总投资15%。

# 二、工程变更及验收范围

对照《荆门市绿源废渣废泥环保处置有限公司废渣、废泥的资源化利用迁建项目环境影响报告书》以及《荆门绿源环保产业发展有限公司废渣、废泥的资源化利用迁建项目变更环境影响报告》，项目实际建设无变更情况。

# 三、环境保护设施建设情况

## 1、废水

环保砖生产车间脱硫塔脱硫除尘用水循环使用，定期补充新鲜用水，脱硫系统循环水年更换次数为1-2次，更换下来的废水破碎工段抑尘增湿用，不外排。本项目无生产废水排放。

迁建后，项目不新增劳动定员，亦不减员，原有废渣、废泥的资源化利用项目的职工均迁至鄂中固废处置中心安置。迁建后外排生活污水量约为2160t/a。生活污水依托鄂中固废处置中心现有化粪池处理后，与填埋场处理后的渗滤液合并，临时转运至格林美（荆门）工业污水处理有限公司处理。

事故废水及初期雨水依托鄂中固废处置中心渗滤液处理站处理，临时转运至格林美（荆门）工业污水处理有限公司处理。

## 2、废气

本项目营运期产生的有组织大气污染物主要是：破碎工序产生的粉尘；干燥窑/隧道窑废气。无组织排放废气主要是物料转运（皮带传输机）产生的扬尘。

破碎粉尘：锤式破碎机产生粉尘及滚筒筛产生粉尘经两级布袋除尘器处理后，由15m排气筒高空排放。

干燥窑/隧道窑废气：经“钠碱法”脱硫塔处理后，20m排气筒高空排放。

无组织废气：物料转运产生的无组织排放粉尘，经干雾抑尘处理。

## 3、噪声

项目噪声源主要为制坯机、纯化炉、鼓风机、引风机等生产设备。生产设备噪声主要采取低噪声设备、墙体隔声、距离衰减、安装消声器、减震垫等措施处理。

## 4、固体废物

项目固体废物主要有生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物。

生活垃圾：生活垃圾交由环卫部门定期清运。

一般工业固废：项目一般工业固体废物主要是布袋除尘器灰渣、脱硫除尘循环水池沉渣、不合格品，其产生量分别为63.06t/a、200t/a、2752.87t/a。布袋除尘器灰渣、脱硫除尘循环水池沉渣、不合格品回用于制砖生产线，用作制造环保砖原料。

危险废物：项目危废主要为机器设备维修保养产生的废机油（HW08，900-214-08），废油产生量为0.1t/a，集中交由湖北爱国石化有限公司处置。

# 四、环境保护设施调试效果

## 1、废气

本次监测，生活污水排口中pH值范围为7.81~7.89、悬浮物最大值为28mg/L、化学需氧量最大值为28 mg/L、五日生化需氧量最大值为10.4mg/L，监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值要求。氨氮最大值为0.40mg/L，符合《污水排入城镇下水道水质表》（GB/T 31962-2015）B等级标准要求。

## 2、废气

有组织废气：本次监测，混合破碎废气排放口颗粒物排放浓度最大值为13.7mg/m3、排放速率最大值为0.096kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级限值要求。

干燥窑/隧道窑废气排放口烟尘排放浓度最大值为112.1mg/m3，二氧化硫排放浓度最大值为62mg/m3，氟化物排放浓度最大值为2.65mg/m3，铅未检出，排放浓度均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）二级标准限值要求。氮氧化物排放浓度最大值为30 mg/m3、排放速率最大值为1.2 kg/h，镍未检出，排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级限值要求。

无组织废气：本次监测，无组织废气中颗粒物最大值0.722mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织监控浓度标准限值。

## 3、噪声

本次监测，该项目厂界东、厂界南、厂界西、厂界北昼间噪声最大值为63.5dB(A)、夜间噪声最大值为51.9dB(A)，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求。

## 4、地下水

本次监测，地下水监测井口中pH值为7.18~8.1，溶解性总固体最大值为514mg/L，氨氮最大值为0.13mg/L，钡最大值为0.255mg/L，钠离子最大值为66.6mg/L，氯化物最大值为35.3mg/L，硫酸盐最大值为91.0mg/L，硝酸盐（以N计）最大值为16.4mg/L，亚硝酸盐最大值为0.019mg/L，总硬度最大值为430mg/L，氟化物最大值为0.564mg/L，铁最大值为0.04mg/L，耗氧量最大值为1.17mg/L，总大肠菌群最大值为2 MPN/100mL，菌落总数最大值为92 CFU/mL，硫化物、钴、镍、铍、铊、锑、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、镉、锰、铝未检出，监测结果均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ级标准限值要求。

## 5、土壤

本次监测，填埋场入场大门口、北侧上风向花竹村村民农田、南侧花竹村村民农田土壤监测指标中pH值为6.90~7.75、镉最大值为0.27mg/kg、汞最大值为0.069mg/kg、砷最大值为10.1mg/kg、铅最大值为26.3mg/kg、铬最大值为95mg/kg，均符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表3风险管制值标准要求。

## 6、污染物排放总量

根据本次监测，已建项目化学需氧量的排放量为0.064t/a，氨氮的排放量为8.5×10-4t/a，二氧化硫的排放量为0.6t/a，氮氧化物的排放量为2.69t/a，总铅的排放量小于1.94×10-5 t/a，总镍的排放量小于9.7×10-6 t/a。

# 五、进一步完善要求

1、进一步明确本次验收项目建设内容和规模，明确原辅材料种类和用量，核实污染物排放情况。

2、完善危废管理制度，建设危废管理台账。

3、明确生活污水转运情况，补充相关资料附件。

4、进一步核实分区防渗落实情况，补充施工影像资料作为附件。

5、落实环境风险应急预案备案情况，补充应急演练相关资料。

6、按环评批复要求落实环境监测计划，做好日常监管。

7、补充现场监察笔录作为附件。

# 六、验收结论

该项目环境保护手续齐全，落实了环评及批复中规定的各项环保措施，竣工验收监测条件符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的相关规定，主要污染物实现了达标排放。验收工作组认为在落实验收工作组提出的整改要求后，本次项目具备验收合格条件。

# 七、验收人员信息

验收工作组成员名单及信息附后。

验收工作组

2020年1月15日

附件