武汉长航美湾置业有限公司

长航•蓝晶国际建设项目（12#楼）

竣工环境保护验收意见

2020年11月18日，武汉长航美湾置业有限公司根据《长航•蓝晶国际建设项目（12#楼）竣工环境保护验收监测报告》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求，组织召开了该项目竣工环境保护自主验收检查会。

会议期间，与会代表和专家实地踏勘了项目现场，查看了项目环保设施建设与运行情况及周边环境，听取了建设单位关于项目工程概况及其环保管理要求执行情况的介绍和验收监测报告编制单位对《验收监测报告》重点内容的汇报，查阅并核实了有关资料，结合现场查看情况，经认真讨论和评议，形成验收现场检查意见如下：

# 一、工程建设基本情况

## 1、建设地点、规模、主要建设内容

武汉长航美湾置业有限公司“长航•蓝晶国际建设项目”位于东湖新技术开发区雄楚大道以南、关山大道以东，东临武汉德善4S店，南隔新景路为光谷新世界中心用地和丽岛漫城小区，西临紫菘·逸景华庭小区和504小区，北隔雄楚大道为保利花园小区。整个工程分三期实施，一期办公楼、住宅楼、幼儿园、立体车库以及二期住宅楼，三期住宅楼已建成，于2016年6月3日完成验收工作（武环新验[2016]40号），并已交付投入使用。本次建设以及验收内容为1栋办公商业楼（12#楼），属于三期商业区，占地面积4816.18m2，总建筑面积25780.81m2，共16层。

## 2、建设过程及环保审批情况

2011年7月，武汉长航美湾置业有限公司委托委托湖北君邦环境技术有限责任公司承担其“长航•蓝晶国际建设项目”的环境影响评价工作。2012年1月4日武汉市环境保护局东湖新技术开发区分局对该项目的环境影响报告书进行了批复（武环新管[2012]1号）。整个工程项目分三期实施，一期办公楼、住宅楼、幼儿园、立体车库以及二期住宅楼，三期住宅楼已建成，于2016年6月3日完成验收工作（武环新验[2016]40号），并已交付投入使用。

本次建设以及验收内容为1栋办公商业楼（12#楼），12#办公商业楼属于三期商业区，于2016年3月开工建设，2018年12月竣工，2019年1月交于业主使用，正式进入招商阶段。

## 3、投资情况

实际总投资7600万元，环保投资450万元，占总投资的5.9%。

# 二、工程变更情况

变更情况如下表：

| 环评设计情况 | 实际建设情况 | 变化情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 按“雨污分流”原则设计和建设项目排水系统，餐饮废水须经隔栅、隔油处理设施处理，汇同生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准经市政污水管网排入龙王嘴污水处理厂处理。 | 按照“雨污分流”的原则建设了排水系统。本项目（12#楼）不引进餐饮机构，废水仅为办公生活污水，经化粪池处理后排入市政管网，最终进入龙王嘴污水处理厂处理。 | 本项目（12#楼）不引进餐饮机构，减少了废水和污染物的排放，属于环境正效应 |
| 加强固体废弃物管理，按规范合理布局垃圾收集设施，与居民住宅等环境敏感点保持足够距离，生活垃圾及时交由城管部门清运作无害化处理。隔油池产生的废油及废食用油交由有资质单位进行处置。 | 本项目（12#楼）不引进餐饮机构，因此不涉及废油。 | 本项目（12#楼）不引进餐饮机构，无废油产生，减少了废物排放，属于环境正效应 |

# 三、环境保护设施建设情况

## 1、废水

本项目（12#楼）为房地产性质，入驻企业不涉及生产和餐饮，无生产废水产生，主要为办公生活污水，主要污染物为COD、氨氮、动植物油、BOD5等，通过化粪池处理后进入市政污水管网，后进入龙王嘴污水处理厂处理后排放。

## 2、废气

项目排放的废气主要为地下车库产生汽车尾气。主要污染物为非甲烷总烃和氮氧化物，车库安装有排放系统，排风口采用百叶窗设计，设置在商铺墙壁侧面及绿化带隐蔽处。

## 3、噪声

项目噪声源主要为风机、循环水泵等，通过减震，加装隔声罩，绿化隔音的措施减少对周边环境的影响。

## 4、固体废物

项目的固废为生活垃圾，设置固定垃圾桶收集，交由环卫部门处理。

## 5、环境制度管理

武汉长航美湾置业有限公司建立了完善的消防安全措施，建设了消防排烟系统，办公楼前方广场绿化情况较好，设置了绿化带。

# 四、环境保护设施调试效果

## 1、废水

本次监测，生活污水排口中pH值范围为7.09~7.20、化学需氧量最大日均值为311mg/L、五日生化需氧量最大日均值为117mg/L、动植物油最大日均值为0.80mg/L，监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求；氨氮最大日均值为43.6mg/L，监测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值要求。

## 2、废气

无组织废气：

本次监测，无组织废气中非甲烷总烃的最大值为2.85mg/m3、氮氧化物的最大值为0.049mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织监控浓度限值。

## 3、噪声

本次监测，项目厂界东、南、西侧昼间噪声最大值为56.6dB（A）、夜间噪声最大值为45.2dB（A）监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值要求。项目厂界北侧昼间噪声最大值为57.6dB（A）、夜间噪声最大值为46.2dB（A）监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准限值要求。

## 4、固废

项目的固废为生活垃圾，设置固定垃圾桶收集，交由环卫部门处理。

## 5、污染物排放总量

项目污水进入龙王嘴污水处理厂处理，总量控制因子COD、NH3-N已纳入污水处理厂总量范围，本项目不设总量控制指标。

# 后期完善要求

1、进一步完善项目分期建设和前期验收情况，明确本次验收的范围并说明与前期各期建设的关系；

2、核实项目变更情况（包括变更内容、变更原因），变更说明应作为报告附件，补充企业在本项目中不引进餐饮机构的承诺，并明确环境管理责任；

3、充实项目环境管理检查内容，完善项目调试运行期是否涉及污染纠纷、投诉和环保处罚等。

4、补充排水许可证明。

5、完善项目总平面布局图，标明主体工程、公辅工程及环保设施位置。

# 六、验收结论

长航•蓝晶国际建设项目（12#楼）在实施过程中，落实了环评报告书及其审批文件中提出的污染防治措施，建设地点、建设性质、建设规模、工艺流程和环保设施等内容无重大变更。从验收监测单位提供的监测结果来看，项目产生的各类污染物排放满足相关标准要求，根据现场检查情况，验收组认为本项目（12#楼）总体符合建设项目竣工环保验收条件。

# 七、验收人员信息

验收工作组成员名单及信息附后。

验收工作组

2020年11月18日